V. Elektrokémia

V.1.Galváncellák (elemek)

Alappélda: Daniell-elem

A kémiai reakció: Zn(s)+ Cu2+(aq) (  Zn2+(aq) + Cu(s) http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_18.html

Válasszuk szét a két részfolyamatot úgy, hogy az elektronátadás áramot termeljen; teljes áramkörhöz: sóhíd is kell!

A galváncella definiálására: celladiagram

Zn(s) | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) |  Cu(s)

-  anód: ahol oxidáció    +  katód   ahol redukció)

konvenció a diagramra:  először a negatív sarok;

Egy általánosabb redoxi reakció:

Pt( I- (aq) (I2(aq) ( Fe3+(aq) ,Fe2+(aq) (Pt

Félreakciókat is praktikus írni:

MnO4- + 5e- + 8H+ ( Mn2+  + 4H2O

Cellapotenciál (elektromotoros erő): az a feszültség, melyet a két elektród között hatérértékként mérünk, ha az áramerősség tart a zérushoz.

Szeretnénk a két elektródra jellemző adat különbségeként definiálni. Abszolút potenciál nem mérhető, ezért:

Elektródpotenciál. A hidrogénelektróddal szemben mért cellapotenciál definíció szerint az elektródpotenciál:

Hidrogénelektród  Pt (H2(g) (H+(aq) (...

Standard elektródpotenciál: összes koncentráció 1 M és  a nyomás  p = 1 atm.(hőmérsékletet külön kell megadni)

Standard elektródpotenciálok: l. tábl. köv. o.

(ocella  =   (o(+)  -  (o(-)

Galváncellák (elemek) a gyakorlatban:

Egyenletek a 2006/33-on!

2006/32

Leclanché - (száraz) elem

Újratölthető cellák (akku): pl. Ólomakkumulátor

Üzemanyagcellák: elv ugyanaz, mint szokásos elemeknél,

de folyamatos adagolás:

www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/fuelcells/images/; ps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_18.html

V.4. Elektrolízis    (V.2. , V.3. a 33. mellékleten))

Elv: külső áramforrással	(	Gyakorlatban: pl. NaCl(aq)

kémiai (redoxi) változás	(

Faraday-törvény: képződött anyag mennyisége arányos az átfolyt töltéssel.

Kvanti: 1 mól elektron töltése 96494 C

Bontási feszültség: elektrolízis során galvánelem jön létre, mely szembe hat. Min. ekkora potenciált kell a cellára kapcsolni, hogy folyamatos áram legyen.

Nagyipari olvadékelektrolízisek: wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_18.html

a. Cross-sectional view of a Downs cell for commercial production of sodium metal by electrolysis of molten sodium chloride.

b. An electrolytic cell for production of aluminum by the Hall-Heroult process. Molten aluminum metal forms at the graphite cathode that lines the cell. Because molten aluminum is more dense than the Al2O3-Na3AlF6 mixture, it collects at the bottom of the cell and is drawn off periodically.

Rézraffinálás:

V.2. A cellapotenciál termodinamikai leírása és a Nernst-képlet	          			2006/33

1. A cellapotenciál és szabadentalpia kapcsolata:

Bevezettük korábban a G fv.t,   G = H -TS; ott a folyamatok irányára koncentráltunk;  de: a termodinamika kimutatja kapcsolatát a "maximális hasznos munkával" is (innen a név):

(1)	( G = wmax   (előjel: a rendszeren végzett munka)

Az elektromos áram munkája:

w = Q V  ( = I t V )     (háztartásban az áramfogyasztás..)	  töltés x feszültség

A galváncella által végzett munka (állandó feszültség - és standard körülmények)

(2)	- w =  n F (ocella

ahol n: az átadott elektronok száma egy ionra vonatkoztatva, F a Faraday szám, F = 96500 C/ mol (96494).

Egyesítve (1) és (2)-t:

(3)	( Go = - n F (ocella

Számpélda a Daniell-elemre: 	( Go = -2 x 96500 C/mol x 1.10 V = -212 kJ/mol a szabadentalpia-változás.

2. A cellapotenciál és az egyensúlyi állandó kapcsolata:

Emlékszünk:      	( Go =  - R T lnK;  másrészt (3) szerint:	( Go =  - n F (o

Tehát:	- R T lnK =  - n F  (o

(ocella = (RT/nF) lnK     10-es logaritmusra áttérve, 25 C-on: (ocella = 0.059/n log K

Koncentráció-függés: fentiek alapján vezethető le, nem részletezzük, csak a végeredmény:

Nernst-képlet egy elektródra : (25 C, 1 atm)	ε   =  εo + 0.059/n log([ox]hatvány/[red]hatvány)

ahol [ox] és [red] csak egy házi jelölés; jelentése: az elektródot leíró félreakcióban, az oxidált ill. redukált oldalon szereplő komponensek koncentrációja a sztöch. együtthatóval vett hatványon. Néhány egyszerű példa:

]

((Zn2+/Zn) = -0.76 + 0.059/2 x log[Zn2+];   ((Fe3+ / Fe2+) = +0.77 + 0.059 x log[Fe3+]/[Fe2+]

((1/2Cl2/Cl-) = +1.36 - 0.059 x log[Cl-], vagy, ezzel egyenértékű forma:  ((Cl2/2Cl-) = +1.36 - 0.059/2 x log[Cl-]2

Összetettebb: MnO4-  +  5e- + 8H+   =   Mn2+  + 4H2O    ( = 1.49 + (0.059/5)xlog([MnO4ü ]x[H+]8/[ Mn2+], pH szerepe!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Standard redoxi potenciálok, 25oC-on.

Oxidizing       	Reducing		Reduction

Agent		Agent		Potential/V

Li+  + e-   =          	Li 		-3.04

Na+  + e-   =        	Na  		-2.71

Mg+2 + 2e-   =       	Mg 		-2.38

Al+3 + 3e-   =   	Al  		-1.66

2H2O(l) + 2e- =   	H2(g) + 2OH -   	-0.83

Zn+2  + 2e-    =    	Zn   		-0.76

Cr+3  + 3e-    =       	Cr   		-0.74

Fe+2  + 2e-    =       	Fe   		-0.41

Cd+2  + 2e-    =     	 Cd  		-0.40

Ni+2  + 2e-    =       	Ni   		-0.23

Sn+2  + 2e-    =      	Sn  		-0.14

Pb+2  + 2e-    =      	Pb  		-0.13

Fe+3  + 3e-    =      	Fe  		-0.04

2H+   + e-    =        	H2  		  0.00

Sn+4  + 2e-    =      	Sn+2 		+0.15

Cu+2  + e-     =      	Cu+   		+0.16

Cu+2  + 2e-    =       	Cu   		+0.34

I2(s)  + 2e-    =        	2I-   		+0.54

Fe+3  + e-     =         	Fe+2   		+0.77

Ag+   + e-     =         	Ag   		+0.80

Hg+2  + 2e-     =       	Hg   		+0.85

ClO-  + H2O + 2e-  = 	Cl- + 2OH-  	+0.90

NO3- + 4H+ + 3e-   = 	NO + 2H2O    	+0.96

Br2    + 2e-     =       	2Br-  		+1.07

IO3- + 6e- + 6H+  =	I- + 3H2O		+1.08

O2  +  4H+ + 4e-  =   	2H2O	       	+1.23

Cr2O7-2 + 14H++ 6e- = 2Cr+3 + 7H2O 	+1.33

Cl2 + 2e-     =         	2Cl-   		+1.36

MnO4-2 + 8H+ + 5e-  =	Mn+2 + 4H2O 	+1.49

S2O8-2 + 2e-  =	SO42- 	 	+2.05

F2    +  2e-    = 	2F-            		+2.87

V.3. Galvánelemek a gyakorlatban

1. Leclanché „szárazelem” (a hagyományos, legolcsóbb); elektródok: grafit, cink; elektrolit: NH4Cl–MnO2–szénpor, nedves pép. Működési mechanizmusa nem teljesen tisztázott, a lényege: Mn(IV)(Mn(III), ill. Zn(Zn2+, utóbbi amminkomplexbe megy:   2H+  + Zn + 2MnO2  (  Zn2+  + 2MnO(OH)

Zn2+  + 2NH4+  (  Zn(NH3)22++2H+

Más megfogalmazásban írhatnánk így:

2H++Zn+2MnO2(Zn2++2MnO(OH).

A 2H+ az NH4+ hidrolíziséből származik; a Zn amminkomplexbe megy:   	  Zn+2NH4+ +...(Zn(NH3)22+ +...

2. Alkalikus: „higanyos” (valójában higany-oxid, kis gombelemek)

Cinkre az alapreakció: Zn(Zn2+ + 2e–, de lúgos közegben:

anód:   Zn+OH–(Zn(OH)2 + 2e–

katód:   HgO(s) + 2e–  + 2H2O( Hg + 2OH–

3. Alkalikus ezüstoxid:

lásd 2.) Zn + 2OH–...=          	ill. Ag2O+2e–(2Ag(s)...

Akkumulátorok

I . Savas akkumulátor (ólomakkumulátor)    ;

Bruttó reakció: 2. Alkalikus akkumulátorok (pl. Ni-Cd)

NiO2(s) +2e–	(  Ni2+ ...;

Cd(s)	(  Cd2+ + 2e–

Üzemanyagcellák   Pl. előző, 32. melléklet.  Lényegében oxigén- és hidrogénelektród, az „üzemanyagot” folyamatosan vezetik be.